Descriptif Type Passadôme®

La fonction d’accès en toiture sera assurée par des appareils du type Passadôme® de la société Skydôme®.

Le Passadôme® est un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm testé 1200 joules, ou double dômes PMMA;

• d’un cadre ouvrant tubulaire équipé d’une poignée pour aider à la fermeture et d’un crochet de verrouillage.

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.