Descriptif Type Voûte Arcade®

La fonction d’éclairement zénithal sera assurée par des lanterneaux filants du type Voûte Arcade® de la société Skydôme®.

La Voûte Arcade® est un lanterneau filant composée:

• de profils porteurs auto-drainants (arceaux) ;

• de profils de parclose (couvre-joints)

• de profil de rive permettant :

- La fixation des profils porteurs ;

- La récupération et l’évacuation des eaux de ruissellement ;

- Le maintien du remplissage en partie basse ;

- La tension des couvre-joints

      - De tympans pré-montés en usine ;

      - De visserie en acier inoxydable et joints EPDM.

ESSAE FIABILITÉ RÉSISTANCE

Descriptif Type Arcadef® Evolution Pneumatique

La fonction désenfumage sera assurée par des DEFCN (Dispositif d’Evacuation

Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Arcadef® Evolution pneumatique de la société Skydôme® qui s’intègre complètement dans la voûte Arcade®.

La Arcadef® Evolution pneumatique est un DEFCN à énergie intrinsèque au sens de la norme NF EN 12101-2 composé:

• d’une partie fixe constituée d’une battue cintrée de récupération des eaux, soudée monobloc, en aluminium brut ou anodisé ou thermolaqué RAL standard.

• d’une partie ouvrante constituée de deux vantaux pré-montés en usine, ouvrant à 100° réalisés en aluminium extrudé brut ou anodisé ou thermolaqué RAL standard.

• d’un mécanisme d’ouverture constitué de deux vérins pneumatiques double effet articulés sur deux consoles fixées sur la costière. L’encombrement du mécanisme lors des manœuvres d’ouverture/fermeture est maîtrisé dans le volume de la costière.

L’Arcadef® Evolution pneumatique de la société Skydôme® a des performances à la surcharge de 25 à 50 kg/m2ven fonction du remplissage, d’une charge éolienne WL 1500, d’une classe Re 300 à l’essai de fiabilité et d’une classe B 300 à l’essai de résistance à la chaleur.